## Slide 2
Cd. Jurez, Chihuahua – El Paso, TX
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD PARA DATOS DE CALIDAD DEL AIRE:UNA PERSPECTIVA BINACIONAL
15-17 de febrero de 2023

## Slide 3
Plan integral de Gestión de la Calidad del Aire 2022-2032 (PIGECA)
N U E V O L E Ó N
2 0 2 3

## Slide 4
El Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire es un programa estratégico para el Gobierno del Estado para ir al fondo del tema de calidad del aire, que se centre en las necesidades puntuales del Área Metropolitana de Monterrey aunado a la participación de múltiples actores clave.
PIGECA
¿Cuál es la función del CAI?
Es el consultor internacional que nos muestra la metodología para llevar a cabo este plan con la experiencia de los casos de éxito de otros países. El CAI tiene expertos en diferentes naciones.

## Slide 5
Objetivo de la colaboración
Desarrollar las bases estratégicas e institucionales para la Formulación del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire 2022 – 2032 para el Área Metropolitana de Monterrey, con la finalidad de:
Identificar, evaluar y priorizar soluciones;
Definir compromisos sectoriales para reducir la contaminación atmosférica;
Establecer mecanismos de participación de empresarios y actores clave de la región; y
Definir un marco para el seguimiento, la evaluación y la comunicación de acciones y resultados.

## Slide 6
Avances a la fecha en el proceso de formulación del PIGECA
Análisis
Técnicos
Gobernanza de la Calidad del Aire
Construcción Participativa
Diagnóstico de la problemática
Contexto, contaminantes prioritarios, estado calidad del aire, visita red de monitoreo, impactos en salud
Evaluación preliminar de las medidas
Identificación de medidas y evaluación de las propuestas de los actores
Articulación Plan de Acción Climática
Estimación de la Línea Base de Emisiones
Proyección de la tendencia de emisiones de las diferentes fuentes de emisión
Mesas de trabajo con actores
Avances del proyecto y construcción conjunta de las medidas a considerar en el Plan
Modelo de Gobernanza
Propuesta de articulación e interrelacionamiento de actores para la formulación e implementación del Plan
Acuerdos y Compromisos
Sensibilización frente a la necesidad de establecer compromisos de reducción de emisiones

## Slide 7
Análisis Técnicos – Inventario de Emisiones
Chart: PM10
| Petróleo y petroquímica | Metalúrgica (incluye la siderúrgica) | Química | Automotriz | Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | Vidrio | Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | Industria alimentaria | Cemento y cal | Generación de energía eléctrica
PM10 | 0.21936 | 0.16457 | 0.14246 | 0.094289 | 0.053858 | 0.053015 | 0.04749 | 0.046585 | 0.042322 | 0.023882
Chart: PM2.5
| Petróleo y petroquímica | Metalúrgica (incluye la siderúrgica) | Química | Automotriz | Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | Vidrio | Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | Industria alimentaria | Cemento y cal | Generación de energía eléctrica
PM2.5 | 0.21328 | 0.18289 | 0.12897 | 0.079599 | 0.056015 | 0.050249 | 0.029101 | 0.052236 | 0.039707 | 0.036499
Chart: NOX
| Vidrio | Cemento y cal | Petróleo y petroquímica | Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales | Generación de energía eléctrica | Química | Industria del papel | Metalúrgica (incluye la siderúrgica) | Fabricación de productos metálicos | Industria alimentaria
NOX | 0.17818 | 0.168 | 0.11949 | 0.0757 | 0.07166 | 0.071182 | 0.058008 | 0.051721 | 0.050091 | 0.038272
Chart: SO2
| Petróleo y petroquímica | Química | Vidrio | Cemento y cal | Industria alimentaria | Metalúrgica (incluye la siderúrgica) | Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón | Celulosa y papel | Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | Manejo de residuos y servicios de remediación
SO2 | 0.70678 | 0.12762 | 0.051782 | 0.050806 | 0.036843 | 0.015603 | 0.0019751 | 0.0019702 | 0.0014902 | 0.0009425
Chart: 
| Química | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho | Fabricación de productos metálicos | Petróleo y petroquímica | Industria química | Pinturas y tintas | Metalúrgica (incluye la siderúrgica) | Automotriz | Industria del papel | Vidrio
COV | 0.26246 | 0.26015 | 0.17405 | 0.067167 | 0.038359 | 0.037713 | 0.031548 | 0.031882 | 0.028151 | 0.011626
Chart: CO2eq
| Petróleo y petroquímica | Generación de energía eléctrica | Cemento y cal | Metalúrgica (incluye la siderúrgica) | Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales | Química | Industria del papel | Fabricación de productos metálicos | Industria alimentaria | Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
CO2eq | 0.14692 | 0.12997 | 0.10188 | 0.092701 | 0.076739 | 0.066838 | 0.060231 | 0.0581 | 0.051556 | 0.047411
Fuentes Fijas

## Slide 8
Muertes evitables al año de acuerdo a escenarios de reducción de PM2.5
Reducción de concentración PM2.5 | Concentración PM2.5 (µg/m3) | Escenario | Muertes evitables | Porcentaje respecto del total de muertes | Ahorro económico (millones USD)
0% | 22 µg/m3 | Línea base | 0 | 0 % | 0
10% | 20 µg/m3 | ↓ 10% | 250 | 1.1 % | $ 550
32% | 15 µg/m3 | Objetivo intermedio 3 2021 (OI-3) | 940 | 4.2 % | $ 2,100
55% | 10 µg/m3 | NOM-025-SSA1-2021, OI-4 2021, GCA OMS 2005 | 1,710 | 9 % | $ 3,700
77% | 5 µg/m3 | GCA OMS 2021 | 2,500 | 11.1 % | $ 5,500
NO hay umbral seguro
Análisis Técnicos – Impactos a la salud de la población metropolitana

## Slide 9
Análisis Técnicos + Gobernanza de la Calidad del Aire + Construcción Participativa
El PIGECA se concentrará en las medidas más estratégicas para el mejoramiento de la calidad del aire en la región, como parte de la construcción participativa y los análisis técnicos han surgido como prioritarias:
MEDIDAS PRELIMINARES DEL PIGECA
Electrificación y modernización de la flota
Medios de transporte no motorizados, basados en actividad humana
Zonas de bajas emisiones y de movilidad sostenible
Buenas prácticas de combustión en calderas y hornos
Mejoramiento de la calidad de los combustibles
Recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio
Transporte urbano de carga
Reducción de emisiones de la industria del petróleo
Programa de desarrollo industrial bajo en emisiones
Infraestructura verde
Desarrollo Urbano Sostenible

## Slide 10
SUBSECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
MANEJO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE DATOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO AMBIENTAL DE NUEVO LEÓN

## Slide 11
Cerro de la Silla
Sierra Madre Oriental
Sierra las Mitras
Cerro El Topo
Sierra El Fraile
Cerro La Mota
Vehículos
Pedreras
Construcciones
Refinería PEMEX
Industria
Áreas sin vegetación
Durante los periodos de INVERSIÓN TÉRMICA los contaminantes no se dispersan, por lo que permanecen cercanos a la fuente de emisión.
Vientos dominantes

## Slide 12
ESTACIONES DE MONITOREO AMBIENTAL SIMA

## Slide 13: MAPA DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE
Parámetros Meteorológicos
Contaminantes criterio
- Temperatura
- Humedad Relativa
- Precipitación
- Presión Atmosférica
- Radiación Solar
- Velocidad y Dirección del Viento
- Partículas menores a 10 micrómetros
- Partículas menores a 2.5 micrómetros
- Ozono
- Dióxido de Azufre
- Dióxido de Nitrógeno
- Monóxido de Carbono
aire.nl.gob.mx

## Slide 14: RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
Estaciones fijas
Estaciones móviles
Inicia operaciones 20 de noviembre de 1992.

## Slide 15
INFRAESTRUCTURA

## Slide 16
http://aire.nl.gob.mx/nor_normatividad.html
Contaminante | Norma Mexicana | Exposición Aguda | Exposición Crónica
PM10 | NOM-025-SSA1-2014 | 70 µg/m3 -24h | 36 µg/m3
PM2.5 | NOM-025-SSA1-2014 | 41 µg/m3 -24h | 10 µg/m3
O3 | NOM-020-SSA1-2014 | 0.090 ppm –1h | 
O3 | NOM-020-SSA1-2014 | 0.065 ppm –8h | 
SO2 | NOM-022-SSA1-2014 | 0.075 ppm -1h | 
SO2 | NOM-022-SSA1-2014 | 0.04 ppm -24h | 
NO2 | NOM-023-SSA1-2014 | 0.106 ppm 1h | 0.021 ppm
CO | NOM-021-SSA1-2014 | 26 ppm -1h | 
CO | NOM-021-SSA1-2014 | 9 ppm -8h | 
Normatividad de calidad del aire
La SS establece los límites máximos permisibles de los contaminantes criterio como medida de protección a la salud de la población.

## Slide 17
Contaminante | Norma Mexicana | Descripción
 | NOM-172-SEMARNAT-2019 | Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud
 | NOM-156-SEMARNAT-2016 | Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire
Normatividad de calidad del aire

## Slide 18
Contaminante criterio | Método de medición
Ozono (O3) | Fotometría ultravioleta
Monóxido de carbono (CO) | Fotometría infrarroja de filtro de correlación de gas
Bióxido de Nitrógeno (NO2) | Quimiluminiscencia en fase gaseosa
Bióxido de azufre (SO2) | Fluorescencia pulsante
Partículas Menores a 10 µm | Atenuación de rayos beta
Partículas Menores a 2.5 µm | 
Los equipos y métodos equivalentes utilizados en los analizadores de la red de monitoreo cuentan con aprobación EPA.
Métodos de medición de los equipos de calidad del aire de la red

## Slide 19
COMPONENTES DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

## Slide 20
CONTROL DE CALIDAD EN ESTACIONES DE MONITOREO
COMPONENTES DEL MANUAL DE OPERACIÓN:
Operación de infraestructura de las estaciones
Diagnóstico de equipos
Bitácoras de campo
Gestión y validación de datos
Calibración de analizadores.
Generación de reportes
Comunicación y difusión del Indice de Aire y Salud

## Slide 21
CONTROL DE CALIDAD EN ESTACIÓN DE MONITOREO

## Slide 22
Actividades programadas en estaciones de monitoreo | 
Concepto | Peridicidad
Checklist | Semanal
Mtto. Preventivo | De acuerdo a programa anual
Calibración sensores meteorológicos | 1 vez al año
Calibración analizadores de gas | cada 4 meses
Calibración de equipos de Partículas | 1 vez al año
Chequeo Zero y Span | 1 vez al mes
Revisión de Flujos | 1 vez al mes
Limpieza | cada 2 meses
Aire acondicionado | 2 veces al año
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

## Slide 23
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

## Slide 24
FORMATO DE HOJA DE CHECKLIST

## Slide 25
CALIBRACIÓN EN ESTACIONES

## Slide 26
FORMATO DE BITÁCORA OPERATIVA

## Slide 27
PLATAFORMAS EN EL MANEJO DE DATOS

## Slide 28
DOCUMENTACIÓN EN LA ESTACIÓN

## Slide 29
CRITERIOS EN EL MANEJO DE DATOS

## Slide 30
CONTROL DE CALIDAD EN EL MANEJO DE DATOS

## Slide 31
INDICE AIRE Y SALUD
Se reporta en unidades de concentración
18 de Febrero de 2020
Se reporte cada hora

## Slide 32
Está formado por 3 grupos de población:
Población General
Población Vulnerable
Población Escolar
Colores Indicadores del índice aire y salud
Buena
Aceptable
Mala
Muy Mala
Extremadamente Mala
Población General
Población Vulnerable
Es un indicador que homologa la difusión de los niveles de contaminación en México. Se realiza cada hora y todo el año en todas las estaciones del SIMA.
Índice Aire y Salud

## Slide 33
http://aire.nl.gob.mx/icars2020/map_calidad_icars.php
https://sinaica.inecc.gob.mx/
Aire Monterrey

## Slide 34
GRACIAS
Ing. Javier Perez Sagaón
Subsecretario de Cambio Climático y Calidad del Aire
Ing Gerardo Argullin García
Coordinador de Instrumento de Gestión y Sistemas de Información
de la Calidad del Aire
Contacto
javier.perezs@nuevoleon.gob.mx
gerardo.argullin@nuevoleon.gob.mx
81 2033 2105
81 2033 2103